Core set klinimetrie voor  capacity testen bij SCI, ASIA At/m D voor fysiotherapie

Doelstelling:

- Feedback aan patiënt, inzicht in vorderingen tijdens revalidatie

- Evaluatie therapie  voor behandelaaars,  ondersteuning voor behandeldoelstellingen

- Landelijke  uniformiteit tav objectiveren  +  registreren voortgang

- Inzicht in processen vergroten

Verantwoording:

Voor de fysiotherapie kiest men voor  de  testen, die een  capacity meten, binnen rolstoelvaardigheden en het lopen.

De verpleging meet middels het gebruik van de USER,   de performance . (zie BIJLAGE 1 )

Overeenstemming binnen de centra, qua fysiotherapie is gekozen voor onderdelen van de Kopeltesten.

Hiemee vervalt de verplichting de totaalscore van de AS en de PTS weer te geven.

Ieder centrum  kan dit indien gewenst zelf scoren. ( Voordeel is dat dan de normwaardes vanuit het koepel bekeken kunnen worden)d.

Ook is een ieder vrij om onderdelen toe te voegen, variaties aan te brengen( bijv. plateau hoogte)

Afname looptesten;

Gekozen is voor 3 evidenced based  testen,  WISCI II, 10METER, 6 MINUTEN LOOPTEST.

Afname rolstoelvaardigheden;

15m sprint

8 circuit

3 min rolstoelrijden

Drempel 4 cm

Beschrijving uitvoering testen; Op www.scionn.nl, NVDG research,16

BIJLAGE  1

Landelijk is afgesproken dat de USER   door de verpleging wordt afgenomen.

Bij het onderdeel mobiliteit  staan  onderdelen die betrekking hebben op de performance, 24 uurs observatie.

Mobiliteit Score (0-5) USER

1. Zitten

2. Staan

3. Transfers

4. Lopen binnenshuis

5. Lopen langere afstanden

6. Traplopen

7. Rolstoelrijden (NB: afwijkende score)

Rolstoelrijden

5 = handbewogen rolstoel zonder moeite, of geen rolstoel

3 = handbewogen rolstoel, met moeite

1 = elektrische rolstoel

0 = rolstoelrijden niet mogelijk zonder hulp van anderen

NB: moeite is hier ook: alleen korte afstanden, met enige hulp in

moeilijke omstandigheden (bv drempel)

Totaal Score Mobiliteit /35

De som wordt ingegeven in de USER.

CAPACITY  LOOPTESTEN FYSIOTHERAPIE

LOOP TESTEN BIJ  INCOMPLETE SCI , ASIA SCORE C EN D

| TEST | INDICATIE | STRUCTUREEL | FACULTATIEF | AFNAME | VERSLAGLEGGING | OPMERKING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WISCI | ASIA C / D | JA |  | Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag Bij ieder patiënten overleg | Klinilyzer/ Exell Datum+ score |  |
| 10 meter looptest | ASIA C / D | JA |  | Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag Bij ieder patiënten overleg | Klinilyzer/ Exell Datum en tijdsduur | Indien loopsnelheid binnen 6-7 sec ligt, meting laten overgaan in een duurtest. |
| 6 min looptest | ASIA C / D | JA |  | Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag Bij ieder patiënten overleg | Klinilyzer/ Exell Datum en afstand | Loop hulpmiddel |
| 2 min looptest | ASIA C / D |  | X | Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag Bij ieder patiënten overleg | Klinilyzer/ Exell Datum en afstand | Loop hulpmiddel |
| Timed up en go (uitvoering zie bijlage I) |  |  | X | Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag Bij ieder patiënten overleg | Klinilyzer/ Exell | Loop hulpmiddel |
| Berg balance test | ASIA C / D |  | X | Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag Bij ieder patiënten overleg | Klinilyzer/ Exell |  |

CAPACITY TEST ROLSTOELVAARDIGHEDEN  FYSIOTHERAPIE

ROLSTOELTESTEN  BIJ ( in)COMPLETE  SCI, ASIA SCORE A  EN B EN C

| TEST ROLSTOELVAARDIGHEDEN | INDICATIE | STRUCTUREEL | FACULTATIEF | AFNAME | VERSLAGLEGGING | OPMERKING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15m sprint | ASIA A/B | JA |  | Minimaal 2 metingen Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag Bij ieder patiënten overleg | Klinilyzer/ Exell Datum+ tijdsduur | Type rolstoel |
| 8 circuit( |  | JA |  | Minimaal 2 metingen Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag Bij ieder patiënten overleg | Klinilyzer/ Exell Datum+ tijdsduur | Type rolstoel |
| PTS totaal score |  |  | X | Minimaal 2 metingen Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag Bij ieder patiënten overleg | Klinilyzer/ Exell Totaal score tijdsduur | Type rolstoel |
| TEST ROLSTOELVAARDIGHEDEN | INDICATIE | STRUCTUREEL | FACULTATIEF | AFNAME | VERSLAGLEGGING | OPMERKING |
| Drempel 4 cm | Asia A/B/C | JA |  | Minimaal 2 metingen Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag | Klinilyzer/ Exell Datum JA/ NEE JA, tijdsduur | Type rolstoel |
| 3 min rolstoelrijden | Asia A/B/C | JA |  | Minimaal 2 metingen Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag | Klinilyzer/ Exell Datum JA/ NEE score JA, afstand | Type rolstoel |
| PLATEAU; 6, en 10 CM |  |  | X | Minimaal 2 metingen Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag | Klinilyzer/ Exell Daum JA/ NEE JA, tijdsduur , hoogte | Type rolstoel |
| TRANSFER | Asia A/B/C |  | X | Minimaal 2 metingen Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag | Klinilyzer/ Exell Datum JA/NEE Ja + tijdsduur | Type rolstoel |
| LOOPBAND STAP 6 STAP 9 | Asia A/B/C |  | X | Minimaal 2 metingen Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag | Klinilyzer/ Exell Datum JA/NEE JA/ snelheid BORG? | Type rolstoel |
| ABILITY SCORE Totaal score | Asia A/B/C |  | X | Minimaal 2 metingen Bij opname of start mobilisatie in rolstoel en bij ontslag | Klinilyzer/ Exell Totaal score getal | Type rolstoel |